Облучатель УФС 254/365 (ТУ 4215-004-16943778) предназначен для просмотра  на пластинах ТСХ хроматограмм веществ активных в ультрафиолетовом свете:

вещества, флюоресцирующие на длине волны 365 нМ, видны как цветные пятна на темном фоне;

вещества, поглощающие УФ-свет на длине волны 254 нМ, видны как темные пятна на пластине ТСХ, содержащей УФ-индикатор.

Технические характеристики:

Источник излучения:

Лампа люминисцентная ультрафиолетовая КЛЧ 9/УФ 365 нМ	1 шт

Лампа ртутная бактерицидная ДКБ 9 254 нМ	1 шт

Размер контролируемой пластины ТСХ, мм, не более	150 x 150

Напряжение питающей сети: 220В

Габаритные размеры: не более 320 x 200 x 270 мм,

Масса,  не более 5 кг