Установка контроля и анализа фракционного состава материалов предназначена для определения гранулометрического состава твердых материалов

Состав установки:

Микроскоп "Микмед - 1" или аналогичный

USB Web-камера

Компьютер с интерфейсом USB

Программное обеспечение.

Основные характеристики установки:

Увеличение оптическое, максимум	250

Линейное поле зрения, мм	1.0

Минимальный размер частицы, мкм	2.5

Погрешность измерений размера частицы, мкм	1.5

Требуемая дисковая память для программы и базы данных

(Мбайт, не менее)	20

Максимальный размер базы измерений (Мбайт)	512

Принцип работы:

Увеличенное с помощью микроскопа изображение монослоя частиц с видеокамеры передается на компьютер, записывается в память и далее анализируется программными методами.

Размеры и границы частиц определяются по контрасту яркости между частицами и фоном на изображении. Диаметры частиц определяются, исходя из рассчитанной площади частицы на изображении.

Установка предварительно калибруется с помощью линейного стандарта 1 мм.

Подготовка проб и измерение ведется в соответствии с прилагаемой методикой.

Результаты расчетов могут оформляться в виде:

Таблицы с процентным составом частиц;

Гистограммы распределения частиц;

Интегрального графика распределения частиц.