Нагревательное устройство УСП-1(ТУ 4215-005-45843003-99) предназначено для           подогрева пластин на разных стадиях анализа.

На стадии нанесения проб и стандартных растворов подогрев пластин до заданной температуры обеспечивает получение компактного пятна (например, при анализе на микотоксины) и, соответственно, повышает эффективность и четкость разделения.

Подогрев пластин после нанесения проб или обслуживающего реагента              обеспечивает ускоренную их сушку или проявление для последующего анализа в ультрафиолетовом спектре излучения.

Технические характеристики:

Размер обрабатываемых пластин не более 100x200 мм

Предел регулирования температуры стола 35-120 °С

Точность задания температуры 5-120 °С

Напряжение питания 220 В

Потребляемая мощность - не более 50 Вт

Габариты 300 x 135 x 16 мм

Масса - не более 500 г

Для системного нанесения проб устройство снабжено съемной линейкой с пазами

шагом 10 мм

Нагревательное устройство УСП-2 предназначено для подогрева пластин на разных стадиях анализа.

На стадии нанесения проб и стандартных растворов подогрев пластин до заданной температуры обеспечивает получение компактного пятна (например, при анализе на микотоксины) и, соответственно, повышает эффективность и четкость разделения.

Подогрев пластин после нанесения проб или обслуживающего реагента обеспечивает ускоренную их сушку или проявление для последующего анализа в ультрафиолетовом спектре излучения.

В УСП – 2 для регулирования температуры использован микропроцессорный контроллер, что позволило  улучшить точностные и функциональные характеристики процесса сушки пластин ТСХ.

Техническая характеристика

Размер обрабатываемых пластин не более 100x200 мм

Предел регулирования температуры стола 35-120 °С

Точность задания температуры 5-120 °С

Напряжение питания 220 В

Потребляемая мощность - не более 50 Вт

Габариты 300 x 135 x 16 мм

Масса - не более 500 г

Для системного нанесения проб устройство снабжено съемной линейкой с пазами шагом 10 мм.